3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN Y LA ESPECIFICACIÓN Y UBICACIÓN EXACTA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA QUE VAN A UTILIZARSE EN RELACIÓN CON CADA FLUJO FUENTE QUE VA A SER OBJETO DE SEGUIMIENTO. PRUEBAS QUE DEMUESTREN QUE SE CUMPLEN LOS UMBRALES DE INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD Y OTROS PARÁMETROS (SI PROCEDE) EN RELACIÓN CON LOS NIVELES APLICADOS A CADA FLUJO FUENTE.

En el diagrama de flujo requerido en el punto 1 del presente Plan de Seguimiento deberán localizarse los instrumentos de medida de los flujos fuente objeto de seguimiento.

Para los instrumentos de medida, es importante que primero se detecte en cuál de estos grupos se encuentra el equipo medidor:

| GRUPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| (1) | Contadores de gas natural propiedad compañía suministradora o del centro productivo, pero que se someten a la confirmación metrológica de la compañía suministradora. Básculas no automáticas y sistemas de medición en camiones cisterna, siempre que se usen para la determinación de combustibles/materiales objeto de intercambio comercial. Si las básculas son propiedad del centro productivo se debe indicar el año de instalación. |
| (2) | Resto de equipos/instrumentos de medición instalados en el centro productivo. |
| (3) | Equipos existentes en instalaciones de bajas emisiones, salvo los contadores de gas natural indicados en el punto (1). |

Una vez detectado el grupo en el que se encuentra el instrumento de medida se deberá rellenar la tabla 3.1. Advertir que, de acuerdo con lo indicado en los puntos 7.1 y 16 de la Decisión 2007/589/CE, sólo deberán cumplimentarse las casillas en cuyo encabezado venga reflejado el grupo al que pertenece el equipo.

En caso de que se lleve a cabo la determinación de datos de actividad mediante procedimientos no vinculados a un instrumento de medida (como  p.e. lectura de nivel en depósitos) deberá rellenarse la tabla 3.2.

TABLA 3.1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA FLUJOS DE COMBUSTIBLE/ MATERIAS PRIMAS

| Quién ha de rellenarlo ( | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | SOLO GRUPOS (1) y (3) | SOLO GRUPOS (2) y (3) | SOLO GRUPO (2) | SOLO GRUPO (2) | SOLO GRUPO (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible o materia prima | Código del Instrumento | GRUPO al que pertenece el equipo | Equipo empresa (E) / proveedor (P) | Tipo sistema de medida | Marca y modelo | Unidad de medida | Rango de medición | Precisión equipo | Año de instalación | Frecuencia de calibración | Tipo de calibración (norma) | Incertidumbre de la medida |
|  | I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 3.2. INCERTIDUMBRE/ERRORES ASOCIADAS A OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LOS DATOS DE ACTIVIDAD

| Combustible o materia prima | INCERTIDUMBRE/ERRORES ASOCIADAS A OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LOS DATOS DE ACTIVIDAD (determinación de datos de actividad mediante procedimientos no vinculados a un instrumento de medida, p.e. lectura de nivel en depósitos) |
| --- | --- |
|  | Descripción del procedimiento | Incertidumbre asociada |

# Footnotes

Siempre que el titular pueda demostrar que la compañía suministradora realiza la confirmación metrológica correspondiente de acuerdo con Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.

Ver Anexo I del Plan de Seguimiento.

GRUPO(1) ( Contadores de gas natural propiedad compañía suministradora o del centro productivo, pero que se someten a la confirmación metrológica de la compañía suministradora. Básculas no automáticas y sistemas de medición en camiones cisterna, siempre que se usen para la determinación de combustibles/materiales objeto de intercambio comercial. Si las básculas son propiedad del centro productivo se debe indicar el año de instalación.

GRUPO (2) ( Resto de equipos/instrumentos  de medición instalados en el centro productivo.

GRUPO(3) ( Equipos existentes en instalaciones de bajas emisiones, salvo los contadores de gas natural indicados en el punto (1).